İŞLEM TARİFİ :

GÜNLÜK ve HAFTALIK BAKIM

1.	Akaryakıt kontrolünü yap.

2.	Yağ kontrollerini yap.

3.	Radyatör su kontrolünü yap.

4.	Sinyal, far vb.gibi elektrik aksamı kontrollerini yap.

5.	Fren ve hidrolik yağ kontrollerini yap.

3 AYLIK BAKIM  ( 5000 KM )

1.	Haftalık bakımı uygula.

2.	Motor yağını değiştir.

3.	Motor yağ filtre elemanını değiştir.

4.	Hava filtre elemanını temizle, eğer yağlı tip ise yağ haznesini boşaltıp temizle ve yeni yağ ile doldur.

5.	Motor rölanti ayarını yap / yaptır.

6.	Yakıt otomatiği filtresini temizle.

7.	Bütün yağ seviyelerini kontrol et. Hidrolik, direksiyon, dişli kutusu, diferansiyel eksik ise tamamla.

8.	Fren ve debriyajı kontrol et, gerekli ise ayarla.

9.	Bütün pedal ve kol bağlantılarını yağla ve ayarla

10.	Aracın bütün bağlantılarını kontrol et, gevşemiş cıvataları sık.

11.	Egsoz, yakıt ve fren borularını, hortumlarını kontrol et. Sızıntı,ezilme ve hasar var ise değiştir / değiştirilmesini sağla.Bütün gösterge ve elektrik devrelerini kontrol et, far ayarını yap / yapılmasını sağla.

6 AYLIK BAKIM  (10 000 km )

1.	3 aylık bakımı uygula.

2.	Buji ve platin kontrolü yap, gerekirse değiştir / değiştirilmesini sağla. Distribütörü yağla avans kontrolü yap.

3.	Direksiyon sistemi kontrolü ve rot ayarı yap / yapılmasını sağla.

9 AYLIK BAKIMI (15 000 km ) İÇİN

1.	5000 km’lik bakımı uygula.

2.	Yakıt filtre elemanlarını değiştir.

3.	Enjektörleri sök, test yaptır, ayarlat, tak   /  yapılmasını ve takılmasını sağla.

4.	Silindir kapak cıvatalarını kontrol et / edilmesini sağla. sıkıştır, sübap ayarlarını yap / yapılmasını sağla.

5.	Tekerlek porya boşluklarını kontrolünü yap  / yaptır.

6.	Buji,platin değiştir / değiştirilmesini sağla.

7.	Soğutucu fanı kontrol et, temizle.

YILLIK BAKIMI ( 20 000 km ) İÇİN

1.	10 000 km ‘ lik bakımı uygula.

2.	Soğutma sistemini komple temizle.

3.	Marş motoru ve alternatörü kontrol et, temizle, aşınmış parçaların değişimi işini yap / yaptır.

4.	Yapılan periyodik bakımlar taşıt kontrol kartına  işlenir